## Slide 1
Welkom
Toelichting Molenwalstraat 19 april 2021

## Slide 2: Hoe zal mijn straat eruitzien?
Dhr. Stijn Bernaerdt Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Toelichting Molenwalstraat
19 april 2021

## Slide 3: Projectzone
Toelichting Molenwalstraat
19 april 2021
Riolering in slechte staat in de pijpenkop

## Slide 4: Projectzone in relatie tot kwaliteit wegdek
Kwaliteit volgens inventarisatie
Toelichting Molenwalstraat
19 april 2021

## Slide 5: Uitgangspunten voor nieuw ontwerp van de Stad Gent
    Verhardingsmaterialen en dimensionering: volgens integraal plan openbaar domein stad Gent.
    Heraanleg als woonerf
    Maximaal streven naar infiltratie van het regenwater.
    Volgen beleidskaders Stad Gent: integraal toegankelijk, kindvriendelijk, klimaatvriendelijk, …
    Referentievoertuig: ladderwagen van brandweer en Ivago ophaalwagen -> foutparkeren op draaicirkels vermijden.
Toelichting Molenwalstraat
19 april 2021

## Slide 6: Klimaatadaptatie: inzetten op een klimaatrobuuste stad
Wateroverlast - droogte
Hittestress
Toelichting Molenwalstraat
19 april 2021
Notes: Op vandaag wordt we steeds vaker geconfronteerd met extremen: extreme regenbuien, stormen, hittegolven en langere aanhoudende periodes van droogte. Zo zorgen die extreme regenbuien in combinatie met de toenemende verharding ervoor dat we steeds vaker te kampen krijgen met wateroverlast. Een ander gevolg van die klimaatsverandering zijn aanhoudende periodes van droogte. Vlaamse overheid legt lokaal bestuur daarom op om steeds meer rekening te houden met die droogte door minder rechtstreeks lozen in de waterlopen en meer te laten infiltreren. Er moet dus zo weinig mogelijk verhard worden.
Hittestress of het stedelijk hitte-eiland effect is een ander gevolg van de klimaatsverandering.
Studies tonen aan dat de temperatuur in de binnenstad tot 8°C warmer is dan in de omgeving.
Ook in dit projectgebied hebben we een sterk versteende zone.

## Slide 7: Klimaatadaptatie
Verharding beperken
Toelichting Molenwalstraat
19 april 2021

## Slide 8: Klimaatadaptatie
Ruimte voor water
Toelichting Molenwalstraat
19 april 2021
Notes: De stad neemt dan ook maatregelen om klimaatadaptief te ontwerpen.
Zo wordt er waterdoorlatende verharding gebruikt in het openbaar domein of groene trambedding aangelegd. Op plaatsen waar verharding niet nodig is, wordt deze vermeden.
Er wordt ook zoveel mogelijk groen ingebracht. Bomen in de Belfortstraat, Emile Braunplein.
Ook de inbreng van water, door waterelementen (Vlaanderenstraat) of het herwaarderen van grachten.

## Slide 9: Blik op de toekomst: Grondplan
Toelichting Molenwalstraat
19 april 2021

## Slide 10: Blik op de toekomst: Grondplan ( in detail)
Toelichting Molenwalstraat
19 april 2021

## Slide 11: Blik op de toekomst: Grondplan ( in snedes)
Toelichting Molenwalstraat
19 april 2021

## Slide 12: Blik op de toekomst: Volmolenstraat natuurlijke wateropvang t.h.v. huisnrs. 13-29
Toelichting Molenwalstraat
19 april 2021

## Slide 13: Huidig beeld Molenwalstraat

## Slide 14: Toekomstbeeld Molenwalstraat

## Slide 15: Huidig beeld keerpunt

## Slide 16: Toekomstbeeld keerpunt

## Slide 17: Woonerven
Wat betekent dat?
    Voetgangers mogen de hele breedte van de straat gebruiken, auto’s zijn te gast
    Spelen op straat is toegelaten
    Snelheid beperkt tot 20 km/uur
Toelichting Molenwalstraat
19 april 2021

## Slide 18: Draaicirkels
Toelichting Molenwalstraat
19 april 2021
Hulpdiensten
Ivago

## Slide 19: Riolering en afkoppelen

## Slide 20: Riolering
Nu
gemengd rioleringsstelsel naar WZI
= 1 leiding voor afvalwater en regenwater
Toekomst
gescheiden rioleringsstelsel.
1 leiding voor afvalwater (DWA)
1 leiding voor regenwater (RWA
Afkoppelen
Toelichting Molenwalstraat
19 april 2021

## Slide 21: Afkoppelen
Toelichting Molenwalstraat
19 april 2021

## Slide 22: Riolering
In dit project komt een gescheiden rioleringsstelsel met een aparte afvoer van regen- en afvalwater.
    Oude riolering wordt uitgebroken, nieuwe riolering in de plaats
      Dus ook nieuwe (huis)aansluitingen nodig op de nieuwe riolering
      Een nieuwe huisaansluiting is normaal gezien betalend
        MAAR n.a.v. wegen- en rioleringswerken vallen deze ‘huis’aansluitingen ten laste van FARYS
      Aansluiten is steeds verplicht bij de aanwezigheid van riolering op het openbaar domein!
Toelichting Molenwalstraat
19 april 2021

## Slide 23: Timing: Volgens huidige planning uitvoering in de loop van 2023

## Slide 24: Communicatie

## Slide 25: Communicatie
Wat? | Hoe op de hoogte?
Uitnodiging digitaal infomoment | In bus vanaf 7 april 2021
Digitaal infomoment | Op 19 april 2021 tussen 19u en 21u
Informatiekanalen | Website Stad Gent Bewonersbrieven
Nog even nalezen? | www.stad.gent/molenwalstraat
Vragen? | stijn.bernaerdt@stad.gent

## Slide 26
Toelichting Molenwalstraat
Bedankt voor je aandacht